Détecteur de présence à monter au plafond, commande Éclairage et 0 à 10 V, portée max. 7 x 7 m (compact office 24 V Lux)

Détecteur de présence de Theben HTS pour montage au plafond, commande d’éclairage totalement automatisée avec sortie analogique supplémentaire pour SPS 0 à 10 V, mesure de lumière mixte de 10 à 1 500 lx, portée de 7 x 7 m en cas de montage à une hauteur de 3 m, relais Éclairage : 1 contact à fermeture exempt de potentiel, 2 A/24 Vcc, 230 Vca, pouvoir de coupure de 1 V/1 mA, 50 W/460 VA, temporisation de 10 s à 20 min. par auto-apprentissage/impulsion courte, sortie analogique pour commandes SPS de 0 à 10 V pour la luminosité : gamme de mesures linéaires de 10 à 1 500 Lux, gamme de mesures logarithmiques de 10 à 5 000 Lux, possibilité d'utilisation d'une télécommande, face avant en matière isolante blanche 102,5 x 102,5 x 33 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement de 40 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

Fabricant : Theben

Type : compact office 24 V Lux

N° de réf. : 2014001

Conditionnement : à la pièce

Accessoires

# QuickSet plus

Télécommande de service

N° de réf. : 9070532

Clic

Télécommande utilisateur

N° de réf. : 9070515

# Cadre apparent compact, blanc

N° de réf. : 9070514