Détecteur de présence à monter au plafond, 2 commandes Éclairage et CVC, portée 9 x 9 m (ECO-IR360 DUAL–C NT)

Détecteur de présence à 360° de Theben HTS pour montage au plafond, détecteur de présence pour 2 groupes de luminaires, mode de commutation automatique/semi-automatique, 2 commandes par bouton-poussoir ou interrupteur, 2 mesures de lumière diurne de 10 à 1 500 lx, 2 relais pour l’éclairage, portée de 9 x 9 m en cas de montage à une hauteur de 3 m (personnes en mouvement), portée de 7 x 7 m en cas de montage à une hauteur de 3 m (personnes assises), relais Éclairage : 2 contacts à fermeture 6 A/230 Vca, uniquement pour les tubes fluorescents (TF) et les lampes économiques, 1 400 VA, temporisation de 10 s à 20 min. par auto-apprentissage, limitation du courant d’enclenchement pour ballasts électroniques, possibilité d'utilisation d'une télécommande, face avant en matière isolante blanche 84 x 84 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement de 35 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ECO-IR360 DUAL-C NT

N° de réf. : 2020401

Conditionnement : à la pièce