Interrupteur crépusculaire monté en série, 2 UD, 2-50 000 Lux, avec capteur de luminosité encastré (LUNA 110 avec capteur de luminosité encastré)

Interrupteur crépusculaire monté en série ; largeur 35 mm ; capteur de luminosité encastré séparé (IP 65), câble de raccordement 1,5 m ; 5 plages de luminosité : 2 – 50 000 Lux ; temporisation à l’enclenchement / au déclenchement 0 – 20 min ; touche de test, MARCHE/ARRÊT permanent ; affichage LED non temporisé ; bornes enfichables DuoFix ; touche de test ; commutation au passage par zéro ; 1 inverseur 16 AX /250 V~ avec affichage LED ; couvercle transparent plombable

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 110 av. capteur de luminosité encastré

N° de réf. : 110 0 200

Unité : ST

Accessoires :

Cache-bornes

N° de réf. : 907 0 064