Détecteur de mouvement, appareil à encastrer dans des faux plafonds, éclairage, 360°, Ø max. de 7 m, (LUXA 103-360)

Détecteur de mouvement, appareil à encastrer dans des faux plafonds, zone de détection de 360°, portée réglable d'un diamètre de 4 à 7 m (hauteur de montage de 2 à 3 m), commutation automatique en fonction de la luminosité et du mouvement, mesure de lumière mixte env. 10 à 2 000 lx, éclairage : durée d'enclenchement impulsion 1 s, test 2 s, 5 s...20 min, éclairage : 1 contact à fermeture 10 A / 230 V~, charge de lampe à incandescence 1 000 W, boîtier blanc

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l’emploi

Fabricant : Theben

Type : LUXA 103-360

N° de réf. : 103 0 010

# Unité : ST

Accessoires

## Filtre antiparasite (élément RC)

Destiné à la protection contre des détériorations dues à des surtensions ou des remises en marche (synchronisations) d'un détecteur de mouvement, causées par exemple par des fusibles, des tubes fluorescents ou des transformateurs électriques.

250 V CA / 47 ohms, 0,1 µF

Dimensions : 24 x13 x 6 mm

N° de réf. : 9070523