Appareil de commande de confort d’habitat, module de base, 4 canaux (LUXOR 400 module de base)

Appareil de commande de confort d’habitat LUXOR 400 (module de base) ; boîtier modulaire (4 modules) ; fixation par encliquetage ; largeur de 72 mm. Modèle de base extensible jusqu’à 64 canaux (au maximum) ; interface COM à 2 fils ; 3 entrées pour les fonctions centrales : MARCHE/ARRÊT central et simulation de présence ; 4 entrées pour bouton-poussoir/interrupteur et 1 entrée de 8 à 48 Vca/cc ; canal C1 : fonction d’appel de courant et de temporisation de 1 à 15 min. avec avertissement d’interruption, réarmement et fonction permanente ; canal C2 : fonction d’appel de courant et de temporisation de 1 à 20 min. avec avertissement d’interruption, désactivation et fonction permanente ; canal C3 : fonction d’appel de courant ; canal C4 : fonction d’appel de courant appropriée pour FI (RCD) dans les salles d’eau ; interrupteur manuel. Voyants d’affichage des signaux d’entrée/sortie. Tension de service 230 V~, 50 Hz ; 4 relais de sortie, contact à fermeture 16 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 400 module de base

N° de réf. : 4000000

Conditionnement : à la pièce