Appareil de commande de confort d’habitat, module d’extension, 4 canaux (LUXOR 404 extension à 4 canaux)

Module d’extension LUXOR 404 à 4 canaux ; boîtier modulaire (4 modules) ; fixation par encliquetage ; largeur de 72 mm ; interface COM à 2 fils ; 4 entrées pour bouton-poussoir/interrupteur ; canal C1 : fonction d’appel de courant et de temporisation de 1 à 15 min. avec avertissement d’interruption, réarmement et fonction permanente ; canal C2 : fonction d’appel de courant et de temporisation de 1 à 20 min. avec avertissement d’interruption, désactivation et fonction permanente ; canal C3 : fonction d’appel de courant ; canal C4 : fonction d’appel de courant appropriée pour FI (RCD) dans les salles d’eau ; interrupteur manuel ; voyants d’affichage des signaux d’entrée/sortie ; tension de service 230 V~/50 Hz ; 4 sorties de relais ; contact à fermeture 16 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 404 extension à 4 canaux

N° de réf. : 4040000

Conditionnement : à la pièce