Horloge système LUXOR 414 à 8 canaux, module d’extension (LUXOR 414)

Horloge système LUXOR 414 à 8 canaux, module d’extension, boîtier modulaire (2,5 modules), fixation par encliquetage, largeur de 45 mm, interface COM à 2 fils, 8 canaux au choix avec programme journalier, hebdomadaire ou astronomique, 128 temps de commutation librement programmables et 732 temps de commutation astronomique préprogrammés, 4 programmes standard préprogrammés, sélecteurs pour la liaison individuelle des différents canaux de minuterie avec une ou plusieurs sorties LUXOR. Transmission du positionnement des entraînements et du réglage des valeurs de variation sous forme de pourcentages compris entre 0 et 100 %. Décalage de +/-120 min., temps d’arrêt pour la neutralisation ou le décalage horaire des signaux de commutation. Passage automatique à l’heure d’été/d’hiver. Guidage de l’utilisateur par lignes de texte intégrées sur l’écran.      Autonomie de 5 h, tension de service 230 V~/50 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 414

N° de réf. : 4140000

Conditionnement : à la pièce