Détecteur de présence KNX ; montage en faux-plafond, blanc pur (PlanoCentro EWH-A-KNX)

Détecteur de présence passif infrarouge (PIR) pour montage en faux-plafond ; design plat ; découpe de montage 100 x 100 mm ; épaisseur du matériau jusqu'à 26 mm ; deux canaux d'éclairage pour la commande de deux groupes de luminaires ; commutation ou régulation à lumière constante ; fonctionnement commutable en mode Automatique ou Semi-automatique ; canal Luminosité avec envoi cyclique ; canal pour surveillance de la pièce ; réduction de la temporisation de l'éclairage en cas de présence brève ; mesure de lumière mixte 5-2 000 lx ; zone de détection carrée de 360°, personnes en déplacement 100 m2 (10 x 10 m) personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) à une hauteur de montage de 3,5 m ; temporisation à l'enclenchement de l'éclairage par auto-apprentissage 30 s. à 60 min, commutation entre 2 valeurs de consigne de luminosité ; valeur de consigne de luminosité réglable via bus, fonction de veille ; canal Présence avec temporisation à l'enclenchement 10 s. à 30 min / désactivé, temporisation au déclenchement 10 s. à 120 min; paramètres réglables à distance et lisibles (SendoPro 868-A), possibilité de sélectionner le mode maître / esclave ; fonctions test ; commande d'ambiance d'éclairage avec deux scènes, scènes à 8 bits ; cadre de recouvrement blanc pur 112 x 112 x 5 mm, profondeur d'encastrement 80 mm; indice de protection IP 40 ; coupleur de bus intégré et alimentation en tension via bus.

Non compris : Installation et mise en service

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoCentro EWH-A KNX, blanc

N° de réf. : 2059102

Unité : ST

Accessoires

# Télécommande de gestion (SendoPro 868-A)

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur, en option. Guidage de l'utilisateur par texte affiché. Possibilité de transmission de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets vers le détecteur. Appel et enregistrement de groupes de paramètres définis par l'utilisateur dans la mémoire interne ou la carte SD. Convient pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

Télécommande utilisateur (SendoClic)

en option

N° de réf. : 9070690