Détecteur de présence, montage en saillie au plafond, éclairage et CVC, 360°, Ø max. de 6 m, IP 41 (SPHINX 104-360/2 AP)

Détecteur de présence à deux canaux, montage en saillie au plafond, couverture angulaire de 360°, rayon de détection de 6 à 7 m (hauteur de montage de 2,5 m), zone de détection pouvant être limitée grâce à des segments ; montage en intérieur (IP41), commutation automatique en fonction de la luminosité et de la présence, mesure de la lumière mixte env. 10 à 2 000 lx, durée d'enclenchement de 1 s à 20 min ou impulsion 1 s.  Relais d'éclairage avec commutation au passage par zéro : 1 contact à fermeture 16 A / 230 V~, charge de lampe à incandescence 2 000 W, entrée externe pour bouton-poussoir, commutation maître / esclave, relais CVC (en fonction de la présence), relais 1 contact à fermeture 5 A 250 V~ ou 30 V CC, temporisation d'enclenchement CVC : 0 à 60 min., intervalle de commutation CVC : 1 à 120 min. Boîtier blanc 110 x 110 x 53 mm, socle enfichable avec bornes enfichables.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l’emploi

Fabricant : Theben

Type : LUXA 104-360/2 AP

N° de réf. : 104 0 362

# Unité : ST

Accessoires

Télécommande de service

pour des réglages facils ou des corrections ultérieures des paramètres.

Fonction d'apprentissage (Teach-In) pour la luminosité actuelle.

Type : SPHINX RC 104 pro

N° de réf. : 9070536

Télécommande utilisateur

pour une commutation manuelle confortable MARCHE / ARRÊT / AUTO.

Fonction d'apprentissage (Teach-In) pour l'enregistrement de la luminosité de commutation actuelle.

Type : SPHINX RC 104

N° de réf. : 9070538

## Filtre antiparasite (élément RC)

Destiné à la protection contre des détériorations dues à des surtensions ou des remises en marche (synchronisations) d'un détecteur de mouvement, causées par exemple par des fusibles, des tubes fluorescents ou des transformateurs électriques.

250 V CA / 47 ohms, 0,1 µF

Dimensions : 24 x13 x 6 mm

N° de réf. : 9070523