# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence thePrema S360 DALI UP WH / GR

Détecteur de présence passif à infrarouges pour montage au plafond ; commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité avec régulation à lumière constante ou mode commutation ; zone de détection carrée de 360°, personnes en mouvement 49 m2 (7 x 7 m), personnes assises 25 m2 (5 x 5 m) pour une hauteur de montage de 3 m ;

Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL / PL / ESL), halogène, à incandescence et LED ;

Tension de service 230 V CA / 50 Hz, consommation propre env. 0,5 W ; indice de protection IP 20, IP 40 à l'état monté ; interface DALI selon EN 62386:2009 pour max. 25 appareils de service DALI ; mise en service aisée sans programmation d'adresses de groupes (broadcast DALI) ;

Régulation à lumière constante avec fonction veille, éclairage dimmable en mode commutation avec fonction veille ; luminosité de veille de 1 – 25 % réglable comme lumière d'orientation ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de consigne de la luminosité réglable à env. 5 – 3 000 lux, fonction d'apprentissage via la télécommande ou le bouton-poussoir ; temporisation à l'extinction automatique de 10 s – 60 min ; réduction de la temporisation à l'extinction en cas de présence brève (présence de courte durée) ; possibilité de raccordement pour le bouton-poussoir pour la variation et la commutation manuelles ; comportement sélectionnable selon l'actionnement du bouton-poussoir ; fonctionnalité de scènes ; réglage du facteur de correction de pièce pour équilibrage de la mesure de la luminosité ; sensibilité de la détection réglable ;

Mise en service immédiate grâce au préréglage en usine ; paramétrable avec télécommande ; réglage avec une extrême facilité du mode d'économie d'énergie avec la nouvelle fonction « éco plus » ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître/esclave ou maître/maître ;

Profondeur de montage 40 mm, intégration dans le plafond dans un boîtier encastré Gr.1 ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible avec boîtier apparent 110 A ;

Fabricant : thebenHTS

Type : thePrema S360 DALI UP..

N° de réf. : 2070525 (thePrema S360 DALI UP WH, blanc)

2070526 (thePrema S360 DALI UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :

En option

Type : thePrema S360 Esclave E UP..

N° de réf. : 2070630 (thePrema S360 Esclave E UP WH, blanc)

2070631 (thePrema S360 Esclave E UP GR, gris)

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de jeux de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de maintenance « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande de l'utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Boîtier apparent 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier apparent 110A GR

En option

N° de réf. : 9070913

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917